## Slide 1
AIAG-VDA FMEA · 1st Edition · Core Tool
FMEA 사내강사 교육
고장모드 및 영향분석 (Failure Mode and Effects Analysis)
PCB 제조 현장 사례 기반 · 전사원 공통 교육 과정
주관 대덕전자(주) 품질경영그룹 기준 IATF 16949 · VDA Core Tool 대상 전사 임직원

## Slide 2
AGENDA
교육 목차
대덕전자 | QM Group
01
FMEA란 무엇인가 · 정의
02
FMEA의 목적과 배경
03
FMEA 요구사항 (IATF 16949 · 횡전개)
04
FMEA 적용 효과
05
FMEA 적용 시점
06
AIAG-VDA 7 Step Approach
07
단계별 PCB 제조 적용 사례
08
정리 및 Q&A
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
2 / 18

## Slide 3
01 WHAT IS FMEA
FMEA란 무엇인가 · 정의
대덕전자 | QM Group
Failure Mode and Effects Analysis
고장모드 및 영향분석
제품·공정에 잠재된 고장(Failure)을 사전에 식별하고, 그 원인(Cause)과 영향(Effect)을 분석하여 위험을 우선순위화(AP)하고 예방·검출 조치를 수립하는 체계적인 분석 기법
1
Failure Mode · 고장모드
기능이 의도대로 수행되지 않는 방식 (단선, 박리, 단락 등)
2
Effect · 영향
고장이 고객·후공정·최종사용자에게 미치는 결과
3
Cause · 원인
고장모드를 유발하는 공정·설계상의 근본 메커니즘
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
3 / 18

## Slide 4
02 PURPOSE & BACKGROUND
FMEA의 목적과 배경
대덕전자 | QM Group
“ 사후 대응이 아닌 사전 예방(Prevention) 으로 품질을 설계한다 ”
잠재 고장의 사전 식별
양산 전 단계에서 잠재 리스크를 발굴하여
시장·고객 유출을 차단
위험 우선순위 결정 (AP)
S·O·D 평가를 통해 자원 배분과
개선 활동의 우선순위 결정
조직 지식의 축적·전수
공정·제품 노하우를 문서화하여
조직 전체의 학습자산으로 보존
고객·법규 요구사항 충족
IATF 16949, VDA, 자동차 OEM
CSR(고객특별요구사항) 대응
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
4 / 18

## Slide 5
03 REQUIREMENTS
FMEA 요구사항 · 왜 반드시 해야 하는가
대덕전자 | QM Group
IATF 16949 필수 요구사항
8.3.3.3
특별특성(SC/CC) 식별 → FMEA 반영
8.3.5.1
DFMEA / PFMEA 설계 출력물 의무
8.5.1.1
Control Plan은 PFMEA 출력 기반
10.2.3
문제해결 시 FMEA 갱신 (횡전개 포함)
10.3.1
지속개선 → FMEA 효과성 검토
횡전개 개선 (Lessons Learned)
✓
유사 제품군·유사 공정에 동일 결함이 반복되지 않도록 수평 전개
✓
고객 클레임/내부 부적합 → 동일 라인 및 유사 제품의 FMEA 일괄 검토
✓
Lessons Learned DB 구축 및 신규 FMEA 작성 시 입력 자료로 활용
✓
VDA·OEM 감사 시 단일 사례 개선만으로는 부적합 판정 사례 다수
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
5 / 18

## Slide 6
04 BENEFITS
FMEA 적용 효과
대덕전자 | QM Group
"예방품질" 활동의
중심 도구
설계·공정 단계에서 위험을 차단함으로써 발생하는 정량적·정성적 효과
▼
품질비용(Q-Cost) 절감
외부실패비용 감소, COPQ 절감
▲
초기 수율 향상
양산 초기 6M 변화점 리스크 사전 차단
→
고객 만족도 향상
필드 클레임 감소, OEM 신뢰 확보
★
조직 학습 자산화
노하우의 형식지화 및 횡전개
✓
감사·인증 대응력 강화
IATF·VDA 심사 적합성 확보
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
6 / 18

## Slide 7
05 WHEN TO APPLY
FMEA 적용 시점 · Trigger Events
대덕전자 | QM Group
아래 트리거 발생 시 FMEA의 신규 작성 또는 개정(Revision)이 의무화됩니다.
TRIGGER 01
신제품 / 신공정 개발
APQP 단계에서 D/PFMEA 신규 작성
TRIGGER 02
고객 이슈 발생
클레임·필드클레임 → 원인분석 후 FMEA 갱신
TRIGGER 03
변경사항 발생 (4M)
설비·자재·방법·인원 변경 시 영향분석
TRIGGER 04
내부 이슈 / 부적합
공정 부적합·수율저하 발생 시 갱신
TRIGGER 05
품질이슈 (반복불량)
동일/유사 불량 재발 시 횡전개 검토
TRIGGER 06
법규 · 규제 변경
REACH·RoHS·IATF 개정 등 규제 반영
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
7 / 18

## Slide 8
06 METHODOLOGY OVERVIEW
AIAG-VDA · 7 Step Approach
대덕전자 | QM Group
AIAG-VDA 1st Edition은 기존 RPN 기반에서 7단계 구조적 접근법과 AP(Action Priority)로 전환되었습니다.
1
기획·준비
Planning &
Preparation
2
구조분석
Structure
Analysis
3
기능분석
Function
Analysis
4
고장분석
Failure
Analysis
5
리스크분석
Risk
Analysis
6
최적화
Optimization
7
문서화·결과
Results
Documentation
System Analysis
Failure Analysis & Risk Mitigation
Risk Communication
핵심 변화 : RPN(=S×O×D) → AP(Action Priority, H/M/L) | 구조·기능·고장의 트리(Tree) 분석 강화 | Foundation FMEA / Family FMEA 개념 도입
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
8 / 18

## Slide 9
07 STEP-BY-STEP
Step 1 · 기획 및 준비 (Planning & Preparation)
대덕전자 | QM Group
목적 (Purpose)
FMEA 프로젝트의 5T(Intent, Timing, Team, Task, Tool)를 정의하고 분석 범위·기준을 명확화
주요 산출물 (Deliverables)
FMEA 프로젝트 차터 · Scope
팀 구성 (Cross-Functional Team)
분석 경계(Boundary) 정의
고객·법규 요구사항 입력
기준 FMEA(Foundation) 검토
PCB 적용 사례
HDI PCB 도금 공정 PFMEA 신규 작성
Intent
도금두께 산포 관리, AP-H 항목 제로화
Timing
신규 라인 양산 6주 전
Team
공정·설비·QA·연구소·구매 (CFT)
Task
Cu 도금 전공정 PFMEA 범위 설정
Tool
AIAG-VDA Form Sheet + 사내 Q-System
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
9 / 18

## Slide 10
07 STEP-BY-STEP
Step 2 · 구조분석 (Structure Analysis)
대덕전자 | QM Group
공정/제품을
3계층 Structure Tree
로 분해하여 분석 단위와 인터페이스를 명확화합니다.
상위
Process Item
공정 시스템 전체 (PCB 제조라인)
중위
Process Step
분석 대상 공정 (전기도금 공정)
하위
Process Work Element
4M 요소 (전류밀도/시간/온도/약품)
PCB 사례 · 전기도금 공정 Tree
PCB 제조라인
전기도금 공정
전류밀도
도금시간
용액온도
약품농도
→ Process Work Element (4M)
도금두께 산포의 원인 요소가 명확히 분리됨
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
10 / 18

## Slide 11
07 STEP-BY-STEP
Step 3 · 기능분석 (Function Analysis)
대덕전자 | QM Group
각 계층에 "기능"을 부여하여 "무엇을 해야 하는가"를 정의
기능은 「동사 + 명사 + 정량 요구」 형태로 측정 가능하게 기술합니다.
기능 기술 원칙
정량 가능한 사양/허용범위 포함
긍정 표현 (~을 ~한다)
측정 방법과 기준이 명확
상위 기능과 하위 기능 트리 일관성
고객 요구(CTQ)와 직접 연결
PCB 사례 · 도금공정 기능 매핑
구조 요소 | 기능 (Function)
PCB 라인 | 사양에 적합한 다층 PCB를 양산한다
전기도금 공정 | 회로면에 Cu를 25±3μm로 균일 도금한다
전류밀도 | 2.0±0.2 A/dm² 범위로 인가한다
용액온도 | 도금조 온도를 25±2°C로 유지한다
약품농도 | Cu 이온농도를 18±2 g/L로 관리한다
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
11 / 18

## Slide 12
07 STEP-BY-STEP
Step 4 · 고장분석 (Failure Analysis)
대덕전자 | QM Group
고장의 3요소
FE
Failure Effect (영향)
상위 기능/고객에 미치는 결과
FM
Failure Mode (고장모드)
분석 대상이 기능을 잃는 방식
FC
Failure Cause (원인)
고장모드를 유발하는 4M 요인
PCB 사례 · 도금두께 편차 Failure Chain
FC
원인
전류밀도 불균일 (정류기 노후)
▼
FM
고장모드
도금두께 산포 발생 (>±5μm)
▼
FE
영향
BGA 솔더링 불량 / 고객 ASSY 클레임
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
12 / 18

## Slide 13
07 STEP-BY-STEP
Step 5 · 리스크분석 (Risk Analysis)
대덕전자 | QM Group
S
Severity
심각도
고객에게 미치는 영향의 크기 (1~10)
O
Occurrence
발생도
원인이 발생하고 고장모드로 진행될 빈도 (1~10)
D
Detection
검출도
현재 관리수단이 결함을 검출하는 능력 (1~10)
AP (Action Priority) · AIAG-VDA 핵심 변경점
H
High Priority
조치 필수 · 미실행시 사유 문서화
M
Medium Priority
조치 권고 · 검토 후 결정
L
Low Priority
조치 선택 · 모니터링 유지
PCB 사례 : 도금두께 산포 → S=8, O=5, D=4 → AP-H (즉시 조치)
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
13 / 18

## Slide 14
07 STEP-BY-STEP
Step 6 · 최적화 (Optimization)
대덕전자 | QM Group
개선의 우선순위
1
Severity 저감
설계/공정 변경으로 영향 자체를 줄임 (가장 효과적)
2
Occurrence 저감
근본 원인 제거 · 예방관리(Prevention Control) 강화
3
Detection 향상
검출관리(Detection Control) 강화 (마지막 수단)
PCB 사례 · 개선 전후 비교
BEFORE
정류기 노후 → 전류밀도 불균일
도금두께 산포 ±7μm
O=5, D=4, AP=High
▼
AFTER
정류기 교체 + 자동 전류제어 도입
도금두께 산포 ±2μm (Cpk 1.67)
O=2, D=3, AP=Low
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
14 / 18

## Slide 15
07 STEP-BY-STEP
Step 7 · 결과 문서화 (Results Documentation)
대덕전자 | QM Group
Risk Communication
FMEA 분석 결과를 조직 내·외부에 전달하여 후속 활동(Control Plan, 작업표준)을 견인합니다.
주요 산출물 / 연계 문서
PFMEA Form Sheet (AIAG-VDA 양식)
Control Plan (CP) - 관리계획서 갱신
작업표준서(SOP) · 검사기준서 반영
특별특성 List (SC/CC) 업데이트
Lessons Learned · 횡전개 보고서
FMEA → CP → SOP 연계 흐름
1
PFMEA
특별특성·관리항목 식별
▼
2
Control Plan
관리방법·주기·기록 정의
▼
3
작업표준 / 검사기준
현장 실행·관리 적용
※ 변경발생·이슈발생 시 ① 로 되돌아가는 폐쇄루프(Closed-loop) 유지
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
15 / 18

## Slide 16
07 CASE STUDY
PCB 종합사례 · 도금두께 편차 PFMEA 1-Line
대덕전자 | QM Group
위 7단계 분석 결과를 AIAG-VDA Form Sheet 한 행으로 종합하면 다음과 같습니다.
구조분석 | 기능분석 | 고장영향(FE) | S | 고장모드(FM) | 원인(FC) | O | 검출관리 | D | AP
전기도금공정 / 전류밀도 | Cu 25±3μm 균일 도금 | BGA 솔더링 불량 / 고객 라인스톱 | 8 | 도금두께 산포 ±7μm | 정류기 노후 → 전류 불균일 | 5 | 샘플 두께검사 (X-ray, 2H/회) | 4 | H
(개선 후) | 동일 | 동일 | 8 | 산포 ±2μm (Cpk 1.67) | 정류기 교체 + 자동 전류제어 | 2 | Inline 두께 100% 측정 | 3 | L
Key Takeaway → Severity는 동일해도 O와 D를 동시에 낮춤으로써 AP가 H → L로 이동. 예방·검출 관리를 함께 강화한 것이 핵심.
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
16 / 18

## Slide 17
08 SUMMARY
교육 정리 · 핵심 메시지
대덕전자 | QM Group
FMEA는
문서가 아니라
예방활동 그 자체
Live Document · Cross-Functional · Lessons Learned
1
AIAG-VDA 7단계를 순서대로 적용
2
RPN이 아닌 AP(H/M/L)로 우선순위 결정
3
S → O → D 순으로 개선 (Severity 우선)
4
변경·이슈 발생 시 반드시 갱신 및 횡전개
5
Control Plan · 작업표준과 연계해야 효력 발생
AIAG-VDA FMEA 1st Edition | Daeduck Electronics QM
17 / 18

## Slide 18
Q & A
질문과 토론
Thank You
대덕전자(주) 품질경영그룹 | FMEA 사내강사 교육 자료