## Slide 1
FMEA · 2026
Failure Mode
& Effects
Analysis.
품질은 검사가 아니라 설계된다.
AIAG-VDA 1st Edition · 대덕전자 사내강사 교육
Pattern 1 / Apple Keynote

## Slide 2
STEP-BY-STEP
Seven steps.
One closed-loop system.
01
기획·준비
02
구조분석
03
기능분석
04
고장분석
05
리스크분석
06
최적화
07
문서화
RPN을 버리고, AP로 우선순위를 다시 정의했다.

## Slide 3
WHEN
6
Triggers.
01
신제품·신공정 개발
02
고객 이슈 발생
03
변경사항 발생 (4M)
04
내부 이슈 / 부적합
05
반복 품질 이슈
06
법규·규제 변경

## Slide 4
RISK ANALYSIS
Three numbers.
그리고 하나의 결정. AP.
S
Severity
심각도
O
Occurrence
발생도
D
Detection
검출도
×
×
→ AP High · Medium · Low

## Slide 5
CASE STUDY · HDI PCB
도금두께 산포.
정류기 한 대를 바꾸자, 모든 것이 바뀌었다.
BEFORE
±7
μm 도금두께 산포 · AP-High
S 8 · O 5 · D 4
AFTER
±2
μm 도금두께 산포 · AP-Low
S 8 · O 2 · D 3 (Cpk 1.67)

## Slide 6
INTERNAL TRAINING · CONFIDENTIAL
Strengthening Preventive Quality
Through FMEA Excellence
AIAG-VDA FMEA Methodology | In-house Instructor Training Program
PREPARED FOR Daeduck Electronics Co., Ltd.
All Employees
FRAMEWORK AIAG-VDA 1st Ed.
IATF 16949 Core Tool
DATE May 2026
QM Planning Division
Pattern 2 / McKinsey Consulting Style

## Slide 7
METHODOLOGY · AIAG-VDA 7 STEP APPROACH
Daeduck Electronics · QM Group
AIAG-VDA의 7단계 접근법은 분석을 시스템·고장·소통의 3개 블록으로 구조화하며, AP가 RPN을 대체한다
Source: AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Ed. | Internal case: HDI PCB plating line
07
BLOCK A · SYSTEM ANALYSIS
BLOCK B · FAILURE & RISK
BLOCK C · COMMUNICATION
1
기획 · 준비
Planning
2
구조분석
Structure
3
기능분석
Function
4
고장분석
Failure
5
리스크분석
Risk
6
최적화
Optimization
7
문서화
Documentation
KEY TAKEAWAY
RPN → AP 전환 by replacing risk priority number with a tabulated Action Priority (H/M/L), the framework eliminates compensating-error risk and forces disciplined intervention on every high-severity failure mode.

## Slide 8
TRIGGER FRAMEWORK · WHEN TO APPLY FMEA
Daeduck Electronics · QM Group
FMEA의 작성·개정은 6개 트리거 발생 시 의무이며, 각 트리거는 영향 범위와 긴급도에서 차이를 보인다
Source: AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Ed. | Internal case: HDI PCB plating line
12
TRIGGER
범위
긴급도
주요 대응
01
신제품·신공정 개발
전사
Critical
APQP 단계에서 D/PFMEA 신규 작성
02
고객 이슈 발생
프로젝트
High
8D + 원인분석 후 FMEA 갱신
03
변경사항 발생 (4M)
라인
High
변경관리 절차와 연계 영향분석
04
내부 이슈 / 부적합
공정
Medium
공정 부적합·수율저하 시 갱신
05
반복 품질 이슈
전사
Critical
동일·유사 불량 → 횡전개 일괄 검토
06
법규·규제 변경
전사
High
REACH·RoHS·IATF 개정 반영
INSIGHT Critical 트리거(01·05)는 시스템 전반의 일괄 검토가 요구되며, 단건 개선은 IATF·VDA 감사에서 부적합 판정으로 직결된다.

## Slide 9
RISK ANALYSIS · AP DECISION MATRIX
Daeduck Electronics · QM Group
Severity(8) 고정 시, Occurrence와 Detection을 동시에 낮춰야 AP가 High에서 Low로 이동한다
Source: AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Ed. | Internal case: HDI PCB plating line
21
요인
정의
범위
S
고객/후공정에 미치는 영향의 크기
1 ~ 10
O
원인이 고장으로 진행될 빈도
1 ~ 10
D
현재 관리가 결함을 검출할 능력
1 ~ 10
AP · ACTION PRIORITY
H
High
조치 필수 · 미실행 사유 문서화
M
Medium
조치 권고 · 효과 검토
L
Low
선택 적용 · 모니터링 유지
PCB CASE
도금두께 산포 → S = 8 · O = 5 · D = 4 → AP = HIGH (즉시 조치 대상)

## Slide 10
CASE STUDY · HDI PCB PLATING THICKNESS
Daeduck Electronics · QM Group
정류기 교체와 자동 전류제어 도입으로 도금두께 산포 71% 감소, AP가 High에서 Low로 전환되었다
Source: AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Ed. | Internal case: HDI PCB plating line
33
−71%
도금두께 산포
±7μm → ±2μm
1.67
공정능력 Cpk
이전 0.42
H→L
Action Priority
S=8 고정
−86%
Q-Cost 절감
월 ₩12M → ₩1.7M
EXECUTION SEQUENCE
Day 1-3
정류기 1차 점검 및 노후 진단
Day 4-10
신규 정류기 + 자동 전류제어 발주
Day 11-15
교체 설치 및 시운전 (DOE 진행)
Day 16-21
양산 검증 · Cpk 1.67 달성 확인
Day 22-30
PFMEA·Control Plan·SOP 일괄 갱신

## Slide 11
DAEDUCK
/ QM REVIEW
SPECIAL EDITION
MAY 2026
CORE TOOL · PREVENTIVE QUALITY
Why FMEA
Still Matters
in the AI Era.
AIAG-VDA 1st Edition은 RPN의 한계를 AP로 대체했다. 대덕전자 QM그룹은 본 교육을 통해 7단계 접근법과 PCB 도금 현장 사례를 전사 공유한다.
BY
QM PLANNING
Daeduck Electronics
Pattern 3 · Bloomberg/FT
DAEDUCK ELECTRONICS · Quality Management Group · Internal Education
PAGE 01

## Slide 12
DAEDUCK
/ QM REVIEW
METHODOLOGY
FIG. 1
THE SEVEN-STEP DOCTRINE
How AIAG-VDA Restructured Risk
RPN의 시대는 끝났다. Action Priority가 그 자리를 대신한다.
The shift
종전 RPN(S×O×D)은 보상오류 — 낮은 심각도가 높은 검출도를 가려주는 문제를 안고 있었다. 새 AP 방식은 S, O, D 조합별로 H/M/L을 결정함으로써 "치명적이지만 자주 일어나는" 항목을 우선 식별한다.
# | STEP | 한글 | BLOCK
1 | Planning & Preparation | 기획 · 준비 | System
2 | Structure Analysis | 구조분석 | System
3 | Function Analysis | 기능분석 | System
4 | Failure Analysis | 고장분석 | Failure
5 | Risk Analysis | 리스크분석 | Failure
6 | Optimization | 최적화 | Comms
7 | Results Documentation | 문서화 | Comms
"RPN → AP" IS THE CORE CHANGE.
DAEDUCK ELECTRONICS · Quality Management Group · Internal Education
PAGE 02

## Slide 13
DAEDUCK
/ QM REVIEW
TRIGGERS
FIG. 2
TRIGGER EVENTS
Six Moments That Demand an Update
01
신제품·신공정 개발
APQP 단계에서 D/PFMEA 신규 작성
02
고객 이슈 발생
8D 원인분석 후 FMEA 즉시 갱신
03
변경사항 (4M)
설비·자재·방법·인원 변경 영향분석
04
내부 부적합
공정 부적합·수율저하 발생 시
05
반복 품질 이슈
유사 불량 재발 시 횡전개 검토
06
법규·규제 변경
REACH·RoHS·IATF 개정 반영
DAEDUCK ELECTRONICS · Quality Management Group · Internal Education
PAGE 03

## Slide 14
DAEDUCK
/ QM REVIEW
RISK
FIG. 3
RISK ARITHMETIC
How Three Numbers Decide Everything
S
Severity
심각도 · 1—10
O
Occurrence
발생도 · 1—10
D
Detection
검출도 · 1—10
→ ACTION PRIORITY
H
M
L
도금두께 산포: S=8 · O=5 · D=4 → AP HIGH. 심각도는 통제할 수 없다 — 발생도와 검출도를 동시에 낮추는 것이 유일한 길.
DAEDUCK ELECTRONICS · Quality Management Group · Internal Education
PAGE 04

## Slide 15
DAEDUCK
/ QM REVIEW
CASE
FIG. 4
CASE STUDY · HDI PCB PLATING
How One Rectifier Cut Variance 71%
도금두께 산포를 ±7μm에서 ±2μm로. AP는 High에서 Low로.
BEFORE
±7
μm 도금두께 산포
S
8
O
5
D
4
AFTER
±2
μm 도금두께 산포 · Cpk 1.67
S
8
O
2
D
3
→
DAEDUCK ELECTRONICS · Quality Management Group · Internal Education
PAGE 05